Мероприятия,

проводимые по повышению качества водоснабжения

в нас. пунктах с. Холмогоры, В.Матигоры, с.Ломоносово.

Специалисты отдела ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» проанализировали работу очистной станции хозяйственно-питьевой воды, ознакомились с рабочим проектом технологии производства и с отчетом о научно – исследовательской работе по качеству воды их подземных источников пришли к выводу, что в настоящий момент существующая технология очистки воды из подземного источника для хозяйственно-питьевых нужд, применяемая ресурсоснабжающей организацией МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» не может обеспечить качественную очистку воды, подаваемую в систему водоснабжения на хозяйственно – бытовые нужды населения и потребителей бюджетной сферы.

Работа осадочных фильтров составляет 10-11 часов, вследствие чего скорость движения воды через фильтрующий материал значительно высокая. При такой скорости химическая реакция связывания растворенного 3-х элементного железа не завершается в осадочных 2-х пластовых фильтрах и продолжается в резервуарах чистой воды.

Проводимые мероприятия по улучшению качества воды:

- Будет проведена замена неисправных, фильтров;

- Будет проведена замена всего фильтрующего материала во всех шести осадочных фильтрах;

- В схему очистки воды на очистной станции будут установлены добавочно три осадочных фильтра;

- Подготовлена дефектная ведомость объема работ для составления локальных смет;

- Получено положительное заключение достоверности стоимости объемов работ по локальному сметному расчету;

- Сделано обращение в Правительство Архангельской области об оказании финансовой помощи для выполнения работ по модернизации очистной станции в М.Товре.

- Дальнейшие мероприятия:

- готовим проведение электронных торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по модернизации очистной станции в М.Товре;

- проведем работы по очистке резервуаров чистой воды;

- проведем работы по очистке трубопроводов центрального водовода;

- результаты будут подтверждены анализами качества воды в системе центрального водоснабжения.